## Slide 1: Diyabet ve Kendi Kendine İzlemin Önemi
Esin Ceylan
Diyabet Eğitim Hemşiresi
esinceylan@guven.com.tr
22.03.2025

## Slide 2: Sunum Planı
Kendi kendine izlem
Evde kan glukoz takibi
İzlem parametreleri
Hedef kan şekeri değerleri
Kan şekeri ölçümü
Sürekli cilt altı glukoz sensörleri
Hipoglisemi

## Slide 3
Diyabetli bireyin günlük yaşamını tamamen sağlıklı bir birey olarak sürdürebilmesi için etkin bir şekilde izlenmesi gerekir.
Bu izlem;
Hem sağlık profesyonellerinin izlemini hem de bireyin evde kendi kendine izlemini içerir.

## Slide 4
Bireyin yaşı
Eğitim
iş zamanlaması ve koşulları
Fizik aktivitesi
Yeme alışkanlıkları
Sosyal statüsü
Kültürel farklılıkları
Mevcut olan diyabet komplikasyonları
Tedavi hedefleri ve planları bireyselleştirilmeli ve hastanın tercihleri göz ardı edilmemelidir.

## Slide 5: Evde Kan Glukoz Takibi( SMBG)
Diyabetli bireyin evde kendi kendine kan glukoz düzeylerini ölçmesi ve kayıt altına alması işlemine evde kan glukoz takibi (SMBG) adı verilmektedir ve diyabetin ayrılmaz bir bütünüdür.
Diyabetik kontrolün sağlanmasında önemlidir.
İyi glisemik kontrolün temel koşuludur.

## Slide 7: Kan şekeri takibinin;
Yoğun egzersizde
Araç kullanımı öncesi ve sırasında
Tedavi düzenlenmelerinde
Akut hastalıklar sırasında

## Slide 8: Kan şekeri takibinin;
Enfeksiyon varlığında,
Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde,
Birey oruç tutuyorsa,
Alkol kullanımında,

## Slide 9
Diyabetlinin kendi kendine izlemi ve öz bakımı konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması için DİYABET EĞİTİMİ alması zorunludur.

## Slide 10
İzlem Parametreleri
Günlük Kan Şekeri
HbA1c
Keton
Akut ve Kronik komplikasyonların belirtileri

## Slide 11: Hedef Kan Şekeri Değerleri;
Günlük kan şekerlerini izlerken açlık kan şekeri ve tokluk kan şekerlerinin ölçülmesi önemlidir.
Açlık Kan Şekeri:
Yemek öncesi ilaç almadan, insülin uygulamadan bakılan kan şekeri değeridir.
Tokluk Kan Şekeri:
Yemeğin ilk lokmasından itibaren 2 saat sonra bakılan değerdir.
Gebelerde 1. saat ve 2. saat ayrı ayrı takip edilir.

## Slide 12: Kan Şekeri Hedefleri;
Bireyin yaşı,
Kronik hastalık varlığı,
Diyabete bağlı komplikasyon oluşumu,
Diyabetin tipi,
Gebe olma durumu,
Kan şekeri aralığını belirlemede etkilidir.

## Slide 13: Kan Şekeri Hedefleri;
Açlık Kan Şekeri
Tokluk Kan şekeri
80-130mg/dl
160mg/dl
Türkiye endokrin ve metabolizma derneği diyabet tanı ve tedavi kılavuzu 2022

## Slide 14
Diyabet tedavisinin tıbbi sonuçları açısından kan şekeri ölçümlerinin doğruluğu ve dolayısıyla da sonuçların güvenilirliğinin sağlanması bir zorunluluktur.
Kan şekeri ölçüm cihazlarının doğrulukları konusunda çok sayıda standart olmakla birlikte en çok kullanılan iki standart International Organization for Standardization (ISO) (ISO 15197:2003-2013) ve FDA standartlarıdır.

## Slide 15: ISO 15197:2003
Kan şekeri ölçüm sistemlerinin doğruluklarıyla ilgili performans gerekliliklerini tanımlayan ve uluslararası kabul gören bir standarttır.
Bu standarda göre bir kan şekeri ölçüm cihazı ile elde edilen ölçüm sonuçlarının ≥%95’inin;
<75 mg/dL glukoz konsantrasyonlarında üreticinin ölçüm yöntemi ile elde edilen sonuçların ±15 mg/dL aralığında,
≥75 mg/dL glukoz konsantrasyonlarında üreticinin ölçüm yöntemi ile elde edilen sonuçların ±%20 aralığında yer alması gerekmektedir.

## Slide 16: ISO 15197:2013
2013 yılında kabul edilen ISO 15197’nin güncel revize taslağında ise sistem ölçümlerinin ≥%95’inin;
<100 mg/ dL glukoz konsantrasyonlarında üreticinin ölçüm yöntemi ile elde edilen sonuçların ±15 mg/dL aralığında,
≥100 mg/dL glukoz konsantrasyonlarında ise ±%15 aralığında yer alması gerektiği belirtilmektedir.

## Slide 17: ISO 15197: 2003
1 LOT İÇİN |  | 3 LOT İÇİN | 
<75 mg/dl | ≥75mg/dl | <100 mg/dl | ≥100mg/dl
Tüm test sonuçlarının %95’i aşağıdaki aralığa gelmelidir. |  |  | 
± 15mg/dl | ± %20 | ± 15mg/dl | ± %15

## Slide 18: Kan şekeri ölçümü;
Tedavisini doğru olarak uygulayıp uygulamadığını,
Hipoglisemi ve hiperglisemi ataklarının belirlenmesi ve müdahalesini,
Beslenme ve egzersizin tedavisindeki önemini,
Diyabetli bireyin eğitim ihtiyacını,
Diyabete bağlı komplikasyonların geciktirilmesi ve önlenmesini,
Hastane yatışının azalmasını sağlar.

## Slide 19
Kan şeker ölçümü
Yaşam kalitesini artırır,
Esnek ve güvenli bir yaşam sağlar.

## Slide 20: Ne zaman;
Evde kan şekeri ölçüm sıklığı ve zamanı, tedavi planına, bireye ve diyabetin tipine göre belirlenmelidir.
Açlık ve tokluk kan şekeri ölçümü doğru yapılmalıdır.

## Slide 21
Oral Antidiyabetik Alan Tip2 DM’ ler
Tek doz insülin kullanan Tip2 DM’ ler
Kontrolsüz Tip2 DM’ ler
Tedavi şekline göre haftada 3-4 kez
Günde 1 kez değişik zamanlarda
Günde 3-4 kez
Türkiye endokrin ve metabolizma derneği diyabet tanı ve tedavi kılavuzu 2022

## Slide 22
Tip1 DM’ ler ( Bazal+Bolus)
Gestasyonel DM’ ler
İnsülin pompası kullanan diyabetliler
Günde min. 3-4 kez
Günde 3-4 kez, insülin kullanımına göre açlık ve 1.saat tokluk, gerekirse 2.saat tokluk
Her öğün öncesi ve sonrasında , gece yatmadan önce, egzersiz öncesinde
Gerektiğinde gece ( saat 03:00-04:00 )
Türkiye endokrin ve metabolizma derneği diyabet tanı ve tedavi kılavuzu 2022

## Slide 23: Sürekli cilt altı glukoz izlem sensörleri (CGM)
Son yıllarda kullanımları giderek artan bu sistemlerin, özellikle Tip 1 DM’ li hastalarda ve pregestasyonel diyabetlilerde daha iyi glisemik kontrol sağladığı gösterilmiştir.
Bu cihazları kullanan bireylerin hem cihazlarının monitörlerini kalibre edebilmek hem de okumalarını doğrulayabilmeleri için evde kan şekeri ölçümü de yapmaları gerekmektedir.
Notes: insülin kullanan teknolojiye yatkın kişilerde smbg ye yarar sağlar.

## Slide 24: Hasta seçimi;
Hipoglisemiye karşı duyarsızlığı olan hastalarda,
Kan glukozunda büyük oynamalar olanlarda
Gebelerde ve gebelik planlayanlarda
Aktif sporcularda,
Bazı özel risk taşıyan mesleklerde
Otonom nöropatisi olanlarda,
Miyokard infarktüsü,anjiyoplasti veya koroner arter by-pass greft operasyonu geçirenlerde,
Kronik böbrek yetersizliği olanlarda
Notes: Kby de optimal glisemik kontrolü sağlamak ve hastalı progresyonunu yavaşlatmak için.

## Slide 25: Ne zaman;
CGM ;
Sık hipoglisemi yaşayan,
Hipoglisemiye karşı duyarsızlığı olan, semptomlarının farkına varamayan,
Tekrarlayan ciddi veya gece hipoglisemik atakları olan bireylerde HİPOGLİSEMİYİ azaltır.
EĞİTİM amaçlı olarak da kullanılır. ( Birey alışkanlıklarını ve karşılaştıklarını görür.)

## Slide 26: Hipoglisemi ?
Titreme
Soğuk terleme
Anksiyete
Bulantı
Çarpıntı
Acıkma
Uyuşma
Baş dönmesi
Baş ağrısı
Konsantre olamama
Konuşmada güçlük
Halsizlik
Konfüzyon
Notes: Adrenerjik belirtiler ve nöroglikopenik belirtiler.
Adrenerjik belirtiler : Otonom sinir sistemi ve adrenal medullanın aktivasyonuna bağlı olarak gelişir.
Nöroglikopenik belirtiler: Serebral kortekse glukoz sunumunun azalmasına bağlı olarak gelişir.

## Slide 28
Kan şekeri ölçümü yap
15-20 gr glukoz
Kan şeker ölçümü tekrar (15 dk sonra)
Kan şekeriniz 70mg/dl altında ise ilk aldığın glukozu tekrarla
Ana öğün yada ara öğün
Hipoglisemik atak sonrası ½ saat içerisinde mutlaka 15-20gr KH alınmalıdır.

## Slide 29
UNUTMA
KAN ŞEKERİ YÜKSELTMEK İÇİN
ÇİKOLATA,
GOFRET,
BİSKÜVi
gibi yiyeceklerden uzak durunuz.

## Slide 30: Acil durumda?
Kan şekeri 300 mg/dl üzerinde ve 70 mg/dl altında ise ;
Bulantı, kusma ve diyare varsa,
Sıvı ve gıda alamıyorsa,
Ateş mevcutsa,
24 – 48 saatte kan şekeri normal seviyeye ulaşmıyorsa ,
Keton ölçümü yapmalı ve zaman kaybetmeden hekime başvurmalıdır.
Hekime başvurana kadar da bol su tüketmelidir.

## Slide 31
Sağlığınız parmaklarınızın ucunda

## Slide 32
Sunumumu bitirirken;

## Slide 33: Diyabet tedavisinde kendi kendine izlem süreci
Kan şekeri kontrolünün iyileştirilmesi
Komplikasyonların önlenmesi
Yaşam kalitesinin artırılması
Sağlık ekibi ile iletişimin Kolaylaştırılması
Anlık takip
Tedavi ayarlaması
HbA1c düzeyinin iyileştirilmesi
Erken teşhis
Bilinçli sağlıklı kararlar
Bağımsızlık
Esneklik
Motivasyon
Veri sağlama
Anlayış

## Slide 34: Kaynaklar:
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU, 2022, 15. Basım.
Geçmişten Geleceğe Diabetes Mellitus Aralık 2015
Türkiye Diyabet Vakfı Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2021
ADA 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes; Diabetes Care 2021;44(Suppl. 1):S73–S84.
IDF Clinical Practice Recommendations for managing Type 2 Diabetes in Primary Care - 2017
ADA 7. Diabetes Technology: Standards of Medical Care in Diabetes; Diabetes Care 2021;44(Suppl. 1):S85–S89IDF Clinical Practice Recommendations for managing Type 2 Diabetes in Primary Care – 2017
American Diabetes Association; Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes 2021; Diabetes Care 2021 Jan; 44(Supplement 1):S73-84
International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems – Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. DIN EN ISO 15197:2003.
International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems —Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus, Second edition 2013-05-15

## Slide 35: Teşekkür ederim